Wymagania odbiorowe oraz procedury dla wykonywanych sieci wod.-kan.

na terenie Gminy Zabrze

- SIECI  WODOCIĄGOWE.

ODBIÓR TECHNICZNY (warunkuje możliwość włączenia wykonanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji).

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty:

- protokoły z poszczególnych prób szczelności,

- pełną analizę wody,

- projekt techniczny wykonanych odcinków sieci wodociągowej,

- schemat poglądowy wykonanego odcinka sieci wodociągowej z naniesioną armaturą i orientacją w terenie,

- deklaracje zgodności oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie na zamontowane rury i urządzenia,

- książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z domiarami geodezyjnymi zgrzewów, wykaz współrzędnych pomierzonych zgrzewów trasy sieci wodociagowej, protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej.

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY.

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty:

- pełną dokumentację geodezyjną powykonawczą według szczegółowego opisu Zespołu Geodezji ZPW i K Sp. z o. o., :

- mapa z naniesionym pomiarem powykonawczym opieczętowana przez MODGiK w Zabrzu,

- szkice polowe,

- wykaz współrzędnych

- płytę CD zawierającą plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000” z rozszerzeniem dwg oraz plik z wykazem współrzędnych  punktów w układzie „2000” z rozszerzeniem txt)

- dokumentację projektową powykonawczą – projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- schemat poglądowy całej wykonanej sieci z naniesieniem armatury oraz orientacją w terenie.

- SIECI KANALIZACYJNE

ODBIÓR TECHNICZNY (warunkuje możliwość włączenia wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej do eksploatacji).

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty:

- projekt techniczny wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej,

- schemat wykonanej sieci kanalizacyjnej z naniesionymi studzienkami lub armaturą i orientacją

w terenie,

- deklaracje zgodności na zamontowane rury i urządzenia,

- raport z wykonanej diagnostyki  sieci kanalizacji sanitarnej (inspekcja telewizyjna)

W raporcie należy zamieścić plan sytuacyjny przekazywanych do odbioru odcinków sieci

kanalizacyjnej, uwagi o stanie kanału, wykres ze średnimi spadkami sprawdzanego odcinka

kanalizacji.

- 2 -

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY.

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty:

- pełną dokumentację geodezyjną powykonawczą według szczegółowego opisu Zespołu Geodezji ZPW i K Sp. z o. o., :
mapa z naniesionym pomiarem powykonawczym opieczętowana przez MODGiK w Zabrzu,

  - szkice polowe,

  - wykaz współrzędnych

  - płytę CD zawierającą plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000” z rozszerzeniem dwg oraz plik z wykazem współrzędnych  punktów w układzie „2000” z rozszerzeniem txt)

  - szkic spadków z naniesieniem: długości pomiędzy studniami, spadków wyrażonych 
w procentach lub promilach, kierunków spadków oraz rzędnych góry i dna każdej 
ze studzienek.

  - pełne karty studni dla każdej nowo powstałej zinwentaryzowanej studni, jak również istniejących studzienek do których wykonuje się podłączenie ( jeżeli karta studni istnieje 
w zasobie MODGiK w Zabrzu wystarczy wykonać jej aktualizację i dołączyć ksero takiej studnie do przekazywanej dokumentacji).

- dokumentację projektową powykonawczą – projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- schemat poglądowy całej wykonanej sieci z naniesieniem armatury, studzienek oraz orientacją

  - w terenie,

- w wypadku sieci kanalizacyjnej wykonywanej z rur PEHD metodą zgrzewania należy dostarczyć książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z domiarami geodezyjnymi zgrzewów, wykaz współrzędnych pomierzonych zgrzewów trasy sieci kanalizacyjnej, protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci kanalizacyjnej.

- PROCEDURA  PRZEPIĘĆ NOWOWYBUDOWANYCH SIECI WOD.-KAN.

Każdorazowo należy składać zlecenie na odbiór techniczny bądź końcowy z minimum

7-dniowym wyprzedzeniem. Miejsca przepięć nowowybudowanych odcinków sieci należy każdorazowo uzgodnić z ZPW i K Sp. z o. o. z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, po złożeniu wymaganych wszystkich w/w dokumentów.